## Slide 1: Belle II VXD と 信号読み出しシステム
高ネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所
中村 克朗
2014年 12月 10日
Flavor Physics Workshop 2014

## Slide 2: Belle II バーテックス（崩壊点）検出器
Belle II 検出器

## Slide 3: Belle II バーテックス（崩壊点）検出器
バーテックス（崩壊点）検出器
Belle II 検出器
バーテックス検出器はこれほど小さいにも関わらず、
多くの研究・開発要素を含んでいる。
93cm
30cm

## Slide 4: Belle II バーテックス（崩壊点）検出器
ベリリウムビームパイプ
  半径: 10 mm
2層のDEPFET型ピクセル検出器 (PXD)
  総計 約8M ピクセル
４層のストリップ型シリコン崩壊点検出器 (SVD)
  Double-sided Silicon Strip Detectors (DSSD)
  総計 約224k ストリップ
  前方に傾斜構造を持つ
ベリリウムパイプ
ベリリウムビームパイプの諸パラメータ
パラフィンを用いた冷却（約81Wの発熱が予想）

## Slide 5: Belle II バーテックス（崩壊点）検出器
PXDセンサー部
ベリリウムビームパイプ
  半径: 10 mm
2層のDEPFET型ピクセル検出器 (PXD)
  総計 約8M ピクセル
４層のストリップ型シリコン崩壊点検出器 (SVD)
  Double-sided Silicon Strip Detectors (DSSD)
  総計 約224k ストリップ
  前方に傾斜構造を持つ

## Slide 6: Belle II バーテックス（崩壊点）検出器
70 cm
複数のDSSDから構成
ベリリウムビームパイプ
  半径: 10 mm
2層のDEPFET型ピクセル検出器 (PXD)
  総計 約8M ピクセル
４層のストリップ型シリコン崩壊点検出器 (SVD)
  Double-sided Silicon Strip Detectors (DSSD)
  総計 約224k ストリップ
  前方に傾斜構造を持つ

## Slide 7: Belle II バーテックス（崩壊点）検出器
Belle II バーテックス（崩壊点）検出器
(VXD: VerteX Detector)
ベリリウムビームパイプ
  半径: 10 mm
2層のDEPFET型ピクセル検出器 (PXD)
  総計 約8M ピクセル
４層のストリップ型シリコン崩壊点検出器 (SVD)
  Double-sided Silicon Strip Detectors (DSSD)
  総計 約224k ストリップ
  前方に傾斜構造を持つ

## Slide 8: Belle II VXD の 役割
Belle II VXD の 役割
  IR付近での荷電粒子の飛跡を精密測定し、その生成位置を高精度で決定する。
    中性中間子系-でのCP対称性の破れ
    親粒子の同定
    低運動量の荷電粒子の測定
    バックグラウンド除去
e-
e+
7 GeV
4 GeV
U(4S)
Belle II実験での
中性中間子系でのCP対象性の破れ測定
（ : CP固有状態）
130 um
荷電粒子の飛跡を測定して
生成位置と を求める。
VXD による飛跡測定
SVD
PXD
フレーバー・タグ側
CP固有状態側

## Slide 9: Belle II VXD の 役割
Belle実験ではCKM行列要素の決定に大きく貢献
Belle II 実験では新物理探索の大きな柱となる
飛跡構成能力の向上：
  の崩壊点測定 ( cm)
  崩壊で生成されるなどの、低運動量荷電粒子の測定
測定:
  低運動量荷電粒子の粒子識別に貢献
中間子崩壊（ペンギン図）における
CP非対称度パラメータの測定誤差の予想値
積分輝度50ab-1へ
新物理の効果が期待
PRL 108 (2012) 171802
CP-odd
CP-even
tag
tag
tag
tag
中間子崩壊における
CP非対称度の測定結果（Belle）

## Slide 10: Belle II VXD のコンセプト
なぜ、異なる２つの検出器 PXD , SVD が必要なのか？
  飛跡の高精度測定  膨大な読み出しチャンネル数・データ量
  外側から順次精度よく飛跡を求めていく
    CDC  SVD  PXD
２次元の通過位置測定
  PXD: ピクセル  チャンネル数は大きい
  SVD: ストリップ  チャンネル数を小さくできるが、ゴーストヒットあり
SVD
PXD
Belle II PXD/SVDのロゴ
PXD
SVD
（ピクセル）
（ストリップ）

## Slide 11: 高輝度化： Belle から Belle II へ ～ VXD に課せられる課題 ～
ビームエネルギーの変更によるLorentz boost の低下
  (Belle) : 8 GeV + : 3.5 GeV
   (Belle II) : 7 GeV + : 4 GeV
  
    beam crossing angle も約4倍に変更
  崩壊点の位置精度の向上が必要
センサーでの多重散乱の最小化
  最内層であるVXDの物質量は最小にする
  PXD: 放射長/layer (センサー厚 75 um)
  SVD: 放射長/layer (センサー厚 300-320 um)
40倍のルミノシティ増加
  Occupancyの増加、パイルアップの発生
  ４層構造  ６層(２:PXD＋４:SVD)構造による飛跡構成能力の向上
  単位ピクセルの有感面積の小型化 (50 um x 55-85 um)
  SVD信号波形幅の縮小化 (50 nsec)
  高い放射線耐性
予想される崩壊点位置分解能
動径方向
ビーム軸方向

## Slide 12: PXD/SVD検出器の動作

## Slide 13: シリコン検出器の原理
PN接合に順方向に電圧をかけると電流が流れる。
   ダイオード（整流性）
フェルミ面
伝導帯
価電子帯
電子
ホール（正孔）
空乏層
n型
p型
PN接合
フェルミ面
伝導帯
価電子帯
電子
ホール（正孔）
n型
p型
順方向
バイアス

## Slide 14: シリコン検出器の原理
PN接合に逆方向に電圧をかけると空乏層が増大
空乏層に荷電粒子が通過すると、エネルギー損失分の電子-ホール対が生成され、電流変化として検出される
   シリコン検出器
フェルミ面
伝導帯
価電子帯
電子
ホール（正孔）
空乏層
n型
p型
PN接合
フェルミ面
伝導帯
価電子帯
電子
ホール（正孔）
n型
p型
逆方向
バイアス
空乏層
荷電粒子
電子-ホール対生成

## Slide 15: Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET)
ゲート領域にシリコン酸化膜（SiO2）とゲート電極、ドレイン・ソース領域に高濃度不純物をドープ
ゲート電圧により半導体中の伝導電子密度を制御することで、ソース-ドレイン間の電流が制御される
集積回路(LSI)の中でトランジスタやCMOS (Complementary MOS)として身の回りで幅広く応用されている
Images are from Wikipedia.

## Slide 16: Depleted P-channel Field Effect Transistor (DEPFET)
Depleted = 空乏化された
  DEPFET = 空乏化したP型MOSFET
荷電粒子により生成した電子が内部ゲートの電位を変化
  n型ドープによるポテンシャル極小領域に電子を捕獲
 ソース-ドレイン間の電流が変化
  増幅量 ~ 500 pA/
蓄積電荷は定期的にクリアされる
P型MOSFET構造
完全空乏層
荷電粒子
電子-ホール対生成
生成電子を
内部ゲートに
蓄積

## Slide 17: DEPFET ピクセル検出器 Pixel Detector (PXD)

## Slide 18: PXD センサーの構成

## Slide 19: DEPFETピクセルの読み出し
ピクセル型に配置されたDEPFET
２次元に配線されたドレイン線とゲート/クリア線
読み出し列のみ電力消費
  他列は有感状態を維持
複数の異なるASICが必要
  Switcher, DCD, DHH
DEPFET

## Slide 20: PXD の レイアウト
４０個のセンサーと560個のASICを搭載
センサーそれぞれから Gbps のデータ（Zero-Suppression後）
  合計 256 Gbps
  Belle II DAQでは処理できないデータ量
DAQは、(1)独自の読み出しシステム、(2)さらなるデータ量削減 が必須

## Slide 21: PXD で 予想されるバックグラウンド量
バックグラウンドによる予想ヒット占有率

## Slide 22: PXD DAQ

## Slide 23: PXD DAQ: Zero Suppression
zero-suppressionによる
データ量削減

## Slide 24: Data Handling Processor (DHP)
コモンモードノイズとペデスタルの較正
Zero-Suppressionによる初段のデータ量削減
2.6% ヒット占有率までを許容するデータ処理
SwitcherとDCDを制御
高速シリアルデータ送信(8b/10b)
  1.6 Gbps
  50 cm カプトンフレキ + 15m InfiniBandケーブル

## Slide 25: PXD DAQ: Data Handling Hybrid (DHH)
Belle II 検出器
内部
Belle II 検出器
外部

## Slide 26: Data Handling Hybrid (DHH) システム
DHH card
ATCAカードのVirtex 6 FPGAによるデータ処理
DHH Controller (DHHC)は５台のDHHと通信し、データ収集・制御を行う
  バックプレーンでの6.25 Gbpsの通信
DHHCでの負荷の分散
  Layer1から2 DHH
  Layer2から3 DHH
  互いに逆のアクセプタンスを取る
DHHシステムの役割
  クロック・トリガーおよび制御信号のDHPへの分散
  PXDデータのクラスタリング
  ONSENへのデータ送信（光信号）

## Slide 27: PXD DAQ: Online Selector Node (ONSEN)

## Slide 28: シリコンストリップ型崩壊点検出器 Silicon Vertex Detector (SVD)

## Slide 29: Belle II SVD Overview
４層構造の DSSD (Double-sided silicon strip detector)
  2, 3, 4, 5 sensors (L3 to L6)
３種類のシリコン
  Large rectangular DSSD (HPK)
  Small rectangular DSSD (HPK)
  Trapezoidal DSSD (Micron)
Fast readout based on
信号の読み出し
  50nsec シェーピング時間のAPV25 チップ
  Origami chip-on-sensor による低ノイズの読み出し
低物質量： 0.60%X0 / レイヤー
  可能な限り軽い構造体で構成
  薄いCO2冷却パイプ
 | Readout strips(p/Rf) | Readout strips(n/z) | Readout pitch (p/Rf) | Readout pitch(n/z) | Sensors # (+ spares) | Active area (mm2)
Large | 768 | 512 | 75 μm | 240 μm | 120+18 | 122.90x57.72 =7029.88
Trapezoidal | 768 | 512 | 50-75 μm | 240 μm | 38+6 | 122.76x(57.59+38.42)/2=5893.09
Small | 768 | 768 | 50 μm | 160 μm | 14+4 | 122.90x38.55 =4737.80

## Slide 30: ORIGAMIモジュール
chip-on-sensorによるノイズの最小化
ピッチアダプターによるストリップ信号の引き出し
  最小44umのパッド間隔
ワイヤーボンド
124.88mm
59.60mm
長方形センサー
フレキ下にAirexと共に接着
240umパッド間隔
44umパッド間隔
44umパッド間隔
ストリップ読み出し用の
ピッチアダプタ
APV25チップ
（信号読み出しチップ）
アルミワイヤー（径25um）

## Slide 31: SVD ラダー
L6 Ladder
(IPMU, Japan)
L5 Ladder
(HEPHY, Austria)
L4 Ladder
(TIFR, India @ IPMU)
L3 Ladder
(Melbourne, Australia)
FW module
BW module
Origami module
BW r/o
FW r/o
BW r/o
FW r/o
Cooling pipe
Cooling pipe
Cooling pipe
Clamp holding CO2 pipe on APV
Origami module
Origami module
  Pipe Outer  1.6 mm
Thermally conductive gap pad
DSSDモジュールの組み合わせにより作られる

## Slide 32: APV25 チップ
CMS (LHC) 実験用に Imperial College London and Rutherford Appleton Lab が開発
0.25 µm CMOS process (>100 MRad 耐性)
128 チャンネルの読み出し
192 アナログセルのパイプライン構造  ほぼDead timeなしで読み出し可能
50 nsec シェーピング時定数  低ヒット占有率（a few %）
ノイズ: 250 e + 36 e/pF  読み出しキャパシタンスの最小化  chip-on-sensor
物質量削減のため100µmにまで削る
APV25
Origami FE
FW+BW FE
APV25

## Slide 33: SVD検出器 読み出し系統のデザイン
Front-End読み出しにはAPV25を採用
  CMS実験シリコントラッカー用に開発され、高い使用実績あり
  preamp/shaper、さらにevent buffer機能を有する
APV25からの信号を DAQ + PXD に送信
FADC x48
FTB x48
flash ADC
zero-sup.
data format
data
format
B2L
Aurora
basf2
COPPER x48
HSLB
DatCon
PXDの
データ量
を削減
データの流れ
belle2link
Aurora link
SVD 検出器
計1748個の
APV25チップ
~2m
copper
cables
Junction
boxes
~10m
copper
cables
Belle II
データ
収集
Belle II DAQ
PXD system
重要な開発要素
APV25信号の処理、
高速シリアル通信
APV25チップ
clock tick (32MHz)
ADC
APV25 からの信号
(6 samples/trigger)
1 sample
( 128 ch. )
particle hits

## Slide 34: FADC 回路
VME 9U 回路
48個ものAPV25を読み出す
  高い信号密度
FADC回路でのAPV25信号の処理
  Analog level 変換 (AC coupling)
  10-bits ADC によるデジタル化
  FPGAでのデータ処理
    Common-Mode補正
    Zero-Suppression
    フォーマット変換
  FTB回路へのデータ送信
STRATIX IV (Altera) を使用
FPGAでは48個 もの APV25データを並列処理
  大規模なFPGAのリソースが要求
開発したFADC回路プロトタイプ
48x APV25からの信号
FTB回路へ

## Slide 35: FTB 回路
高速シリアル通信による他システムへのデータ送信
  DAQ システム： 2.5 Gbps (B2Linkプロトコル, Belle II original)
  PXD システム: 1.3 Gbps (Auroraプロトコル, provided by Xilinx)
3.175GbpsのPRBS-7を用いた、高速シリアルラインの安定性の確認
８日間の試験でエラーが無いことを確認
  48台のFTBのシステムでは3.3時間の正常なシリアル通信を95% C.L. で保障
  11日間の正常な物理データ送信を95% C.L. で保障
    assuming 256word event size and 30kHz trigger rate.
FTB
FTB
それぞれのSFPポートを互いに接続
SFP port
SFP port
FPGA xilinx
SPARTAN-6
SC signal
receiver
SFP port
JTAG port
FADC回路からのデータ
DAQ
PXD
PRBS-7による高速シリアル通信試験
開発したFTB回路プロトタイプ

## Slide 36: VXD DAQ

## Slide 37: Belle II DAQ
FE
dig
FE
dig
FE
dig
FE
dig
FE
dig
tx
tx
tx
tx
tx
rx
rx
rx
rx
R/O
PC
R/O
PC
R/O
PC
R/O
PC
Event Builder 1
~300 COPPERs
~0.5M chan.
HLT farms
~O(10) units of
~400 cores/unit
~30 R/O PCs
Near detector
E-hut
DAQ server room
Rocket IO
over fiber
CDC
SVD
PID
ECL
KLM
Event Builder 2
PXD
FE
dig
PXD readout box
HLT
distributor
reco
rder
reco
rder
reco
rder
reco
rder
RAID
~10 units
......
.....
DATCON
Belle2link
Express
Reco
ONSEN

## Slide 38: Belle II DAQ
FE
dig
FE
dig
FE
dig
FE
dig
FE
dig
tx
tx
tx
tx
tx
rx
rx
rx
rx
R/O
PC
R/O
PC
R/O
PC
R/O
PC
Event Builder 1
~300 COPPERs
~0.5M chan.
HLT farms
~O(10) units of
~400 cores/unit
~30 R/O PCs
Near detector
E-hut
DAQ server room
Rocket IO
over fiber
CDC
SVD
PID
ECL
KLM
Event Builder 2
PXD
FE
dig
PXD readout box
HLT
distributor
reco
rder
reco
rder
reco
rder
reco
rder
RAID
~10 units
......
.....
DATCON
Belle2link
Express
Reco
Feed back to
PXD R/O
30kHz
100kB/ev
10kHz
200kB/ev
30kHz
1MB/ev
10kHz
100kB/ev
10kHz
300kB/ev
= 3GB/s
1/3 rate
reduction
1/10 size
reduction
PXDだけで他データと比較して
10倍ものイベントサイズ
 独自のDAQライン
ONSEN
HLT

## Slide 39: ROI法 によるPXDデータ量の削減
ROI によるデータ量削減
  SVD（やCDC）のヒットデータを用いることで、粒子飛跡を計算し、PXDに外層することでRegion Of Interest (ROI)を求める
  このROI付近のヒット情報のみを残すことでデータ量を削減する
HLT: PCファームによる、その他全検出器を用いた飛跡再構成
  最大約5秒の処理時間
DATCON: FPGAによる、SVDヒット情報を用いた飛跡再構成
  最大約10umの処理時間

## Slide 40: ROI法 によるPXDデータ量の削減
ROI によるデータ量削減
  SVD（やCDC）のヒットデータを用いることで、粒子飛跡を計算し、PXDに外層することでRegion Of Interest (ROI)を求める
  このROI付近のヒット情報のみを残すことでデータ量を削減する
HLT: PCファームによる、その他全検出器を用いた飛跡再構成
  最大約5秒の処理時間
DATCON: FPGAによる、SVDヒット情報を用いた飛跡再構成
  最大約10umの処理時間

## Slide 41: PXD DAQ: Online Selector Node (ONSEN)

## Slide 42: Online Selector Node (ONSEN)
MicroTCAカード、AdvancedMCカード上のVirtex 5 FPGAによるデータ処理
  Selector用カードは32台
DHHCから6.25Gbpsでヒットデータを受信
2種類のRegion Of Interests (ROI) によるデータ量の削減
  High Level Trigger (HLT) ROI
  Data Concentrator (DATCON) ROI
HLTからのROIは遅いため、5秒間もの間 PXD のヒットデータをメモリー内に保持することが必要
  各selectorには4GBのメモリ。32x4GB=128GB (5sec x 20GB/sec = 100 GB必要)
Gbit EthernetによるEvent Builderへのデータ送信
4GB DDR2 RAM

## Slide 43: DESYでの電子ビーム試験 ２０１４年１月 （初のVXD DAQの全体試験）

## Slide 44: VXDモジュールのビーム試験組み込み
Superconducting
solenoid magnet
4-layer test SVD modules
in light-shielding box
DESY beam line
(max. 1T)
test SVD modules
2-6 GeV
SVD 試験用モジュール

## Slide 45: 試験用PXDモジュール

## Slide 46: VXDモジュールのビーム試験組み込み
Superconducting
solenoid magnet
in light-shielding box
DESY beam line
(max. 1T)
test SVD modules
2-6 GeV
PXD+SVD 試験用モジュール

## Slide 47: PXD DAQ @ ビーム試験
ONSEN
DHHC
ONSEN
DATCON

## Slide 48: プロトタイプによるSVD読み出し系統
FADC x2
FTB x2
flash ADC
zero-sup.
data format
data
format
B2L
Aurora
basf2
COPPER x2
HSLB
Belle II DAQ
(EB+HLT+Strage)
DatCon system
PXD RoI
データの流れ
belle2link
Aurora link
~2m
copper
cables
Junction
boxes
~10m
copper
cables
試験用SVD検出器
Belle II DAQ セットアップ
PXD-DatCon システム
FADC回路
JTAGサーバー
FTB回路
実際のBelle II実験と等しいセットアップ
  初の全体読み出しシステムの試験となる
正しいデータ処理の確認
  各データ通信間でのイベント番号付加
  CRC-チェックサム付加
約３週間の実験期間中の安定した動作を確認

## Slide 49: 性能評価試験の結果
イベントディスプレイ
磁場無し
磁場有り
SVD検出器
SVD検出器
reconstructed
track
reconstructed
track
SVD検出器（１層目）の性能評価解析
クラスターサイズ分布
クラスター電荷分布
ピーク：
約20 kに相当
想定通り
開発した読み出し系統の正しい動作と高い検出器性能を確認
トラック外層位置[cm]
クラスターヒット効率
efficiency: 99.4%

## Slide 50: ビーム試験で得られたROI

## Slide 51: SVDの今後の計画と課題

## Slide 52: PXDのマイルストーン
PXD9 Production start | July.12 | 
cable prototypes | November 12 | 
EMCM fabricated | Mai 13 | 
Services available | December 13 | 
Mechanical & Cooling Mockup ready | August 14 | December 2014
PXD6 large matrix assembled | December 13 | 
PXD/SVD sector test | January14 | 
DAQ and DHH available | August 14 | (Prototypes)
Power supplies available | March 14 | 
Metal layer processing starts | October 14 | November 14
All production ASICs available | March 15 | November 15
assembly tooling finished | October 14 | March 15
First Belle II DEPFET sensors available | April 15 | March 15 (pilot)
IBBelle (CO2 cooling) constructed | December 14 | November 15
ladder 0 (prototype) assembled | June 15 | April 15 (Module)
all sensors available | January 16 | February 16
all ladders assembled | January 16 | August 16
PXD ready for integration | February16 | August 16
Adapt to new schedule

## Slide 53: SVDラダーの製作に向けて
IPMUでは最外層（Layer6）のラダーを製作中
  清水さん（東大）、吉延さん（東京理科大） ら学生が中心となって研究・開発が進行中
ラダー組み立ての技術確立はもう目前
  必要精度の確認、ワイヤーボンド技術、長期安定性（機械強度・温度・放射線）
しかしながら、ラダー量産にはまだまだ人員が必要
  学生が率先して活躍できる環境
  精細・繊細な検出器製作に触れる絶好の機会
ラダー量産は２０１５年夏頃開始予定

## Slide 54: KEKでのSVD DAQの立ち上げ
SVDラダー  FADC  FTB  COPPER の一連のSVD DAQのセットアップはまだ存在しない
SVDコミッショニングやBelle II 実験に向けてKEKでの SVD DAQ の立ち上げが目下の課題
2015年２月上旬から開始予定
  FADCの最終プロトタイプがKEKに届く
未だ多くの開発課題：
  データ処理・VME制御などのFPGAの開発要素が多く存在
  EPICSによるSlow Controlの開発
  Belle II DAQのNSM2との互換性
開発したSVDラダーとSVD DAQを用いて初の荷電粒子信号の読み出しを行う
FADC
COPPER
FTB
SVDラダー

## Slide 55: まとめ

## Slide 56: まとめ
Belle II 実験の新物理探索において、VXDは重要な役割を担っており、その開発には数多くの技術要素が組み込まれている
特にPXDはデータ量削減のため他の検出器とは独立のデータ収集システムをもつ
  ONSENシステム
2014年1月のDESYでのビーム試験により、初のVXD読み出しシステム試験を実施
  一連のVXD DAQの動作を確認
  ROIの取得に成功
SVDラダーの量産、KEKでのSVD 試験環境の立ち上げはこれから

## Slide 57: Backup Slides

## Slide 58: PXD Thinning Technology

## Slide 59: Double-sided strip sensors from 6” wafers
Sensor Properties:
Double-sided with perpendicular strips
AC-coupled readout with polysilicon resistor
N-bulk, 300/320 μm thickness
Three layouts only:
  Rectangular small for layer 3 (HPK)
  Rectangular large for layers 4-6 (HPK)
  Trapezoidal for forward layers 4-6 (Micron)
 | Readout strips(p/Rf) | Readout strips(n/z) | Readout pitch (p/Rf) | Readout pitch(n/z) | Sensors # (+ spares) | Active area (mm2)
Large | 768 | 512 | 75 μm | 240 μm | 120+18 | 122.90x57.72 =7029.88
Trapezoidal | 768 | 512 | 50-75 μm | 240 μm | 38+6 | 122.76x(57.59+38.42)/2=5893.09
Small | 768 | 768 | 50 μm | 160 μm | 14+4 | 122.90x38.55 =4737.80

## Slide 60: ORIGAMIモジュール
Silicon sensor
Flex hybrid
Pitch adapter for top side of sensor
(n-side)
Pitch adapter for bottom side of sensor
(p-side)
APV25 readout chip

## Slide 61: Origami Chip-on-Sensor Concept
Chip-on-sensor concept for double-sided readout
Flex fan-out pieces wrapped to opposite side (hence “Origami“)
All chips aligned on one side  single cooling pipe
DSSD
Airex
(Polymer foam)
Bonding wire
APV25

## Slide 62: APV25 and Requirement on Triggers
APV25 chip
  Front-end electronics for DSSD signal readout
  Provides 128-channels analog signals sampled among several clock ticks
  Shaping time: 50 nsec
  Suitable for high occupancy in Belle II SVD
6- and 3-samples/trigger modes will be used for Belle II SVD
  6-samples/trigger is preferable for good peak finding
Requirements on triggers from APV25
  Maximum trigger rate: (140 clocks/sample)
    38kHz (6-samples), 76kHz (3-samples)
      cf. max. trigger rate in Belle II is 30kHz
  Minimum trigger interval: (3 clocks/3-samples)
    189nsec (6-samples), 94nsec (3-samples)
  Maximum trigger latency:
    5.0 usec (available pipe-line size of 160 samples)
APV25 chip
clock tick (32MHz)
ADC
output from APV25
(6 samples/trigger)
1 sample
a particle hit
✔
✔
✔
✔

## Slide 63: SVD Readout System Overview
control signals
Performance of the readout system has to be confirmed with prototypes before final production.
FADC x48
FTB x48
flash ADC
zero-sup.
data format
data
format
B2L
Aurora
basf2
Belle II DAQ
HSLB
DAQ
PXD system
PXD RoI
data flow
belle2link
Aurora link
Belle II SVD
Buffer x4
FADC-Ctrl
B2TT decoder
APV Trig. Gen.
copper
cables
FADC control
VME
backplane
clock,
trigger,
reset …
clock,
trigger,
reset …
belle2tt
belle2tt
1748
APV25’s
~2m
copper
cables
Junction
boxes
( signal
repeater )
~10m
copper
cables
clock,
trigger,
reset …
SVD readout system
APV25 chips
calculate
RoI on-line
Belle II
trigger/
timing
controller
SVD readout system is
driven by 32MHz clock.
FTSW

## Slide 64: Material Budget of a ladder
Largest peak contribution by
  Cooling pipe
  Support ribs
Average Material Budget: 0.60%X0
n-side
p-side
Components:
Single cooling pipe
Thinned APV25 (100µm)
3-layer flex circuit
Connection to Strips:
  PA on top side
  wrapped PA for bottom
1mm Airex sheet
6” DSSD
CF support ribs

## Slide 65: Problem#1 on FlexPA
Reported at February BPAC
Pads on APV side were too small for bonding
  < 30um, unacceptable
  Caused by change of company because previous one stopped production
Intense program to optimize the process
  Thickness of Nickel plating (3-5 um needed for good bonding yield)
  Dimension of pad, Etching control, yield
Prepared backup solution design & prototype
  Two layer design, less critical on pads but more rigid
New Idea: use three rows of pads at critical APV side
  Prototypes tested in June: acceptable
  SOLVED  Preseries
APV SIDE 3-row pads
APV SIDE 2-row pads

## Slide 66: Pitch adapter and wirebonding
Extensive tests have been run to optimize the PA production technique for yield and quality of wirebonding.
Technical specifications for wirebonding and pull tests defined, including correction factors

## Slide 67: Very careful wirebonding tests
Similar wirebond results achieved in Vienna, Pisa and IPMU
Even though bond pad size of inner row is still at limit, wire bonding performance is good
Pisa
Vienna
Chart: Pull Test Results 3-row PF1
| X1 | X6 | X10 | X1 | X6 | X10 | X1 | X6 | X10 | X1 | X6 | X10 | X1 | X6 | X10
pull force [g] | 9.96 | 9.5933 | 10.3011 | 10.4171 | 9.3267 | 10.4234 | 10.3769 | 9.8959 | 9.52 | 9.9983 | 9.4732 | 9.854 | 9.7288 | 8.67 | 10.34
bond foot width [µm] | 32.075 | 34.4533 | 32.85 | 35.17 | 34.02 | 32.68 | 33.85 | 32.7 | 32.69 | 35.88 | 34.585

## Slide 68: Consistent wirebonding results
PF1 APV
Spec is > 5g
9 10 11 12
12 13 14
PA0  APV
APV&PA0 outer
8 10 12
Force (g)
Force (g)
APV&PF1 inner
PF1&DSSD
Pisa
IPMU
Force (g)

## Slide 69: Problem #1b on FlexPA
Shorts were found in the P3F2 (preseries 1-layer 3-row)
Investigation uncovered the preseries was NOT tested for shorts, but only for opens: all PF/PB/PA preseries potentially affected
  Lack of proper specification + miscommunication
  Not possible to test the already cut PA electrically
The preseries has been re-produced with electrical tests
  last pieces will arrive Nov 17  test ongoing, seems OK
  Improve specifications of QA: require english version of specifications to review
  Launch production soon

## Slide 70: Problem#2 on PA0
PA0 were already produced (by Taiyo) and glued to the Origami modules, which also the APV chips.
At the end of August A 1-DSSD test module was produced at IPMU and it was found that many strips were not connected to the sensor
  Wrong noise level and could not see the laser
The problem was tracked down to cracks in PA0
Contract did not include electrical test of PA0, but only visual inspection
Need high magnification to detect cracks
The glue was changed from protypes
 Inadequate QC/QA

## Slide 71: PA0 Cracks investigations
Origin and extent of the cracks
  Pre-production PA0 were used in module without this problem
  Glue was changed from acrylic to epoxy to reduce curling
  More frequent on the bottom layer
  All existing PA0 affected and are unusable
  Cracks seem to orginate during the cutting process (blanking)
Several tests performed
  Change cutting process (different blanking mold, laser)
  Change glue (back to acrylic)
  Large cracks cured, but appear small cracks
Fraction of lines w/ cracks
BOTTOM
TOP
TOTAL
0 .25 .50 .75 1

## Slide 72: PA0 Correction Stragegy
Perform electrical tests (ongoing)
  Non trivial to contact the pads without damage
  Large Cracks are confirmed open
  Small Cracks seem electrically conductive
    undetectable ?
Reduce the mechanical stress
  Improved blanking or laser cutting
  Improve the PA support at the bottom
  Review the handling procedure to avoid any bending
Improve the robustness of PA0
  Go back to acrylic glue (less rigid)
  Change the line pattern to be thicker
  Move weak points under the coverlay
Sample with new design produced: under test

## Slide 73: PA0 Strategy and Lessons
Strategy
Lessons
How to obtain good PA0
Introduce better QA including electrical test
Improve the process at Taiyo
Explore backup single-layer solution
Iterations are ongoing
Task force instituted
Two possible options to use the good PA0
Glue on top of existing PA0 very risky
Decision to re-produce the full origamis
Specifications must be available in english and systematically reviewed by experts, including all details on testing procedure, acceptance criteria etc.
Companies must be monitored closely and their testing procedure known in detail
No change should be implemented unless communicated and properly verified

## Slide 74
evt tag
ptr to hit buffer
1
2
n
PXD hits 1
PXD hits 2
PXD hits n
DHH
3
PXD hits 3
evt tag
take/discard
RoI ID
.........
HLT
1, 3, 4, 2, ....
Reduced hits
evt 1 assoc, hits
evt 3 discard packet
evt 4 discard packet
evt 2 assoc, hits
Event Builder 2
take:
* hit-track association
* copy assoc hits to output buffer
* release hit buffer/event list
discard:
* put discard packet in output buffer
* release hit buffer/event list
Event list
Hit buffer
Output buffer
RoI
* Event sequence is the
same as that of RoI
RoI matching in PXD R/O (Concept)
disorderd
Required buffer size:
>100GB in total
allowing up to 5 sec
HLT latency (typically 1sec)
LUT
RoI ID